## Slide 1: 系统级
计算
单元级 寄存器、储存器
CNN_top.v
SA1.v SA_2.v SA_3.v卷积
maxpool_v2.v relu.v SigLUT.v
算子级
处理
量化
rescale_*.v
助教代码框架梳理

## Slide 2
Conv1重复计算分析
重复12行
问题：
8/16重复
解决：
line buffer（老办法，寄存器多）
输出驻留（①16组乘单元编号，让某些号的计算结果留在计算单元里——下一次直接复用，依赖于乘法单元的位置的对应②16组乘法单元再分上下两组，下组只在第一次中需要计算）
卷积核
乘法单元

## Slide 3
Conv1总线、扇出大
line buffer
问题：
数据总线大
解决：
line buffer（16×10×8大小0.16KB）第一次读14×10×8（或者分2周期读，一次560bits），后面八次读进来后两行再换序（整体往上挪2），这样读的数少了，总线降下来了。（需要换序，不然太乱了，但是换序需要一个周期？每张图多一个周期？考虑并在流水里的话这两个周期可以省去（比如第一张图的后两个周期开始读后两行+换序））
原方案为9个1×14×10串行，改位流水，如右图。
是否考虑品乓缓存/第二张图在第二个周期开始读
1
9
32
1
1
4
32×9×1➗ 4×1×1=72周期

## Slide 4
Conv1 77个乘累加的三级流水计算量不匹配
问题：
第一级 7个8bit累加
第二级 六组2个32bit加
第三级 一组6个32bit加
解决：
两层并行CSA+一次CPA
CSA让传播进位只发生一次
sign-extend的意义（需要吗）
保证符号位
不会溢出
Stage 2: 分组8+8+7（含bias）进行CSA求和
Stage 3: 6个32bit数求和，再进行CPA求和
Stage 1: 将7 个 8bit 乘法结果sign‑extend 到 32bit，CSA Tree 做压缩，把 7 个数压到2个“部分和”sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry
bias
sum&carry
sum&carry
sum&carry
sum&carry->CPA

## Slide 5
Conv1问题1
问题：
构架先将一张特征图30×10×8的数据存入寄存器，再由pos指路截取14×10×8的数据以及卷积核11×7×8的数据送入64（ch(4) x oy(4) x ox(4)）个计算单元中对应的计算单元，这个过程涉及到大量的布局布线，会占用大量的面积
加一级流水寄存器，通过分段——总线，寄存器，11个乘加，短线简单长线难

## Slide 6
Conv1问题2
问题：
输入30×10×8bit太大了，目前：两份整帧双缓冲 cache frame_cache0 和 frame_cache1（一行80bit按照乒乓缓存输入），它们分别对应系统语义上的：ping和pong
解决：
再慢可以再加流水输入

## Slide 7: 待做
写CNN_chip.v例化接口（pad）

## Slide 8
PWconv_conv_core分析
busy置1
recv_count置0
issue_count置0
issue_pos置0 stage0_valid置0
stage0_last置0
stage0_pos置0
stage0_group置0
in_stream_ready = 1
input_fire = 1
start = 1开始
in_stream_valid = 1
in_stream_valid
recv_count = 1
loaded_pos_count = 1
issue_fire = 1（有库存且总发射小于总数）
stage0_valid = 1
issue_count = 1
issue_group 和 issue_pos 由issue_count 计算得到
核心——发射至MAC的时机
issue_fire = busy && (issue_count < TOKEN_COUNT) && (issue_pos < loaded_pos_count)
仓库有多余pos级为发射且总发射pos未满

## Slide 9
PWconv_param_store分析
bank0:4输入通道
addr0:
4输出通道
addr：0~7
depth=8
bank：0~7 8个sram
bank0
4×4×8=128bit
bank1
. . . . . .
addr0
addr1
addr2
addr3
addr4
addr5
addr6
addr7
对应一个输入token
并行度在 bank 维
核心：并行度在 bank 维，便于一拍出数据
bank_bias
4×16=64bit

## Slide 10
PWconv_conv_core分析
busy置1
recv_count置0
issue_count置0
issue_pos置0 stage0_valid置0
stage0_last置0
stage0_pos置0
stage0_group置0
in_stream_ready = 1
input_fire = 1
start = 1开始
in_stream_valid = 1
in_stream_valid
recv_count = 1
loaded_pos_count = 1
issue_fire = 1（有库存且总发射小于总数）
核心——发射至MAC的时机
issue_fire = busy && (issue_count < TOKEN_COUNT) && (issue_pos < loaded_pos_count)
仓库有多余pos级为发射且总发射pos未满
issue_fire拉高后，sram读信号有效
检测到issue_fire为高，stage0元数据组获取第一个tile，于此同时输入数据根据stage_pos[0]截取正确group，与权重和偏置一起进入第一级流水。
issue_bank更新
下一批，Weight根据更新后的stage0_bank取数据，data也是，然后一起进入第一级流水

## Slide 11
PWConv: bank_mult
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
group0
ch0
ch1
ch2
ch3
data
……7
c0 | c1 | c3 | c3
group0
K0
K1
K2
K3
……7
c0 | c1 | c3 | c3
c0 | c1 | c3 | c3
c0 | c1 | c3 | c3
s0 | s1 | s2 | s3
group0
out0
out1
out2
out3
……7
weight
out
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
index on spatial_idx
index on out_idx
4 channels * 8
4 channels * 8
8 group of Partial sum(using current 4 channels of all kernels)

## Slide 12
PWConv: bank_accum
s0 | s1 | s2 | s3
group0
out0
out1
out2
out3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
group1
out0
out1
out2
out3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
group7
out0
out1
out2
out3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
……