## Slide 1
11× rows
0
9
10
19
20
29
1 pixel: INT 8
10× cols
Line Buffer
flatten

## Slide 2
11× rows
0
9
10
19
20
29
1 pixel: INT 8
10× cols
Line Buffer
滑窗卷积
flatten

## Slide 3
11× rows
0
9
10
19
20
29
1 pixel: INT 8
10× cols
Line Buffer
滑窗卷积
flatten

## Slide 4
Conv1 架构分析
写入行缓存：
Conv 发送数据请求
sent = 1
SRAM 接收地址
Pending = 1
SRAM 发送数据和valid
Pending = 0
Conv 接收数据，写入LB，sent = 0
SRAM 回收 valid
Conv 发送数据请求
sent = 1
疑惑：数据读取有点慢，平均每三个时钟周期才能读取一行数据，能否加速？
写入模型参数：
Conv 进入参数加载状态
SRAM 接收地址
Pending = 1
SRAM 发送数据和valid
Pending = 0
Conv 写入参数
SRAM 接收地址
Pending = 1
Valid=0
Valid=0
Valid=0
一次发送一个卷积核和一个偏置，总共77×8+16=632 bits
一次发送一行输入，总共10×8=80 bits
两个周期写入一次
三个周期写入一次
Next state 设置上升沿

## Slide 5
Conv1 架构分析
两种写入模式不同，本质原因在于 wgt_req 和 in_row_req 不同，前者让 SRAM 主动连续发送数据，后者让 SRAM 必须听从 Conv 的请求才能发送数据
写入 Weight & Bias
写入 Line Buffer
权重请求信号
输入请求信号

## Slide 6
Conv1 架构分析
计算流水线（五级）：
col_cnt 更新
Stage1: 乘法
window 加载
Stage2: 加法1
Stage3: 加法2
Stage4: Res乘法
Stage4: 移位
输出一个pixel
col_cnt = 3
wait_row = 1
sent = 1
SRAM: in_row_req = 1
SRAM 接收地址
Pending = 1
SRAM 发送数据和valid
Pending = 0
Conv 接收数据，写入LB，sent = 0, wait_row = 0
Conv 恢复计算

## Slide 7
Conv1 架构分析
计算流水线（五级）：

## Slide 8
Conv1 架构分析
col_cnt = 3
此时 wait_row 不再拉高，因为已经到了最后一行
组合逻辑，next state = DRAIN
Stage1: 乘法
window 加载
Stage2: 加法1
Stage3: 加法2
Stage4: Res乘法
Stage4: 移位
输出最后pixel
进入漏水(DRAIN)状态
开始漏水计数
cnt = 1
cnt = 2
cnt = 3
cnt = 4
漏水计数器计数完毕，设置 next state = DONE
结论：漏水计数器计数峰值=流水线深度-1
漏水：
进入 DONE
进入 IDLE
下一个周期

## Slide 9
MiniCNN 架构分析：数据流
(1) Conv 一个周期输入 1×14×10，输出1×4×4
(2) DWConv 一个周期输入 1×4×4，输出1×2×2
(3) PWConv 一个周期输入 1×2×2，输出1×2×2
(5) cnt 代表当前在处理哪一个通道、pos代表当前在处理的属于MaxPool输出的九个元素中的哪一个
(6) 内部例化：
a. 8 个 SRAM 用于读权重，每个 SRAM 带宽 77 bits，一个次刚好读出一个卷积核
b. 1 个 SRAM 用于读偏置，带宽 32 bits
(4) MaxPool 一个周期输入 1×2×2，输出1×1×1，九个元素中的一个

## Slide 10
MiniCNN 架构分析：Conv 时序模型
rst=0
cnt=0
pos=0
select_data 采样
select_weight 采样
组合逻辑时间内组织出数据
cnt, pos更新
Stage 3: 16 ×2 个并行计算单元，每个单元计算6个INT32 的 ADD
Stage 4: 16 个并行计算单元，每个单元计算2个INT32 的 ADD
Stage 5: 16 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的乘法
Stage 6: 16 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的移位
在一个 Verilog 模块中完成，因此该模块占了两拍。
同时该模块还要完成加载下一层卷积核的任务（一个SRAM，带宽72 bits）
Stage 2: 并行计算出16个卷积结果，最小计算单元为7对INT8的MAC
Stage 1: 加载 Input, Weight, Bias
注！Conv下属所有子模块全部并行！
也就是说每个周期都在同时参与运算，但是我们只要保障Input, Weight, Bias同步读取就行，事实上也确实如此。模块内部通过 pos信号和cnt信号以及他们的附属信号确保同步。

## Slide 11
MiniCNN 架构分析：Conv 时序模型
Stage 1: 并行计算出16个卷积结果，最小计算单元为7对INT8的MAC
INT32
BIAS
Cell 0
Cell 1
……
共16组
Stage 2: 16 ×2 个并行计算单元，每个单元计算6个INT32 的 ADD
共16组
operand1
operand2
Stage 3: 16 个并行计算单元，每个单元计算2个INT32 的 ADD

## Slide 12
MiniCNN 架构分析：DWConv 时序模型
Conv的计算完毕，DWC data group 完毕，Input 和 Weight 准备好
cnt=0
pos=0
select_data 输送
select_bias 采样
cnt, pos更新
Stage 2: 4个并行计算单元，每个单元计算3个INT32 的 ADD
Stage 4: 4 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的乘法
Stage 5: 4 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的移位
在一个 Verilog 模块中完成，因此该模块占了两拍。
同时该模块还要完成加载下一层卷积核的任务（一个SRAM，带宽72 bits）
Stage 1: 4个并行计算单元，进行9个INT 8 的 MAC，
同时加载BIAS
这里为什么要在输入端准备好Input和Weight？因为要确保Channel匹配
这里的3个 INT32 分别是2个 Data 和1个 Bias
Stage 6: 将结果打到寄存器（4组）、同时读取PWC 该通道的权重
注！PWC的卷积核形状是：32, 32, 1, 1，每个周期会读出一个输出通道需要用到的32通道权重（32个 INT 8）
这样，读完所有卷积核需要32个周期，而pos填满32个通道也需要32个周期，可以实现无停顿流水。
只是每个pos要重新读一遍权重。
cnt=31， DWConv输出完32 Channels，下一个时钟上升沿，Channel 0的Kernel加载，之后PWC MAC组合逻辑计算

## Slide 13
MiniCNN 架构分析：DWConv 时序模型
Stage 1: 4个并行计算单元，进行9个INT 8 的 MAC，同时加载BIAS
共4组
operand1
operand2
共4组
bias
Stage 2: 4个并行计算单元，每个单元计算3个INT32 的 ADD

## Slide 14
MiniCNN 架构分析：PWConv 时序模型
cnt, pos更新
cnt = 0，该上升沿加载 Kernel 0
之后整个时钟周期，组合逻辑吸收 Kernel，传播计算
Stage 2: 4路并行计算，每路计算8个INT 32和1个 BIAS（INT 32）
Stage 3: 4 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的乘法
Stage 4: 4 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的移位和ReLU
在一个 Verilog 模块中完成，因此该模块占了两拍。
Stage 1: 加载 Bias,
4 路并行计算，每路八组并行计算4个 INT 8 MAC
cnt=31，所有32 Channels 数据加载完毕
在一个 Verilog 模块中完成，因此该模块占了两拍。

## Slide 15
MiniCNN 架构分析：PostProcess 时序模型(MaxPool+FC+Resc+Sigmoid)
Stage 2: 2路并行，FC矩阵乘法，与权重相乘后加到data_out
Stage 1: MaxPool(4, 4)，同时加载FC权重
同时加载FC偏置
……
共9×32=288个周期
在一个 Verilog 模块中完成，因此该模块占了两拍。
Stage 3: 2 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的乘法
Stage 4: 2 个并行计算单元，每个单元计算进行Rescale 的移位
Stage 5: 最后的Float32结果根据INT8 查表得出，一拍

## Slide 16
MiniCNN 架构分析：优缺点
优点
  1. 高度并行化的输入计算，14×10→4×4→2×2→2×2→1，9×32=288个周期即可计算完毕FC输出向量，架构清晰易懂，cnt 和 pos 构建二位空间索引指明当前位置
  2. 不用消耗过多存储存放参数和输入，所有参数与输入都是随用随取
缺点
  1. 重复计算：发生在大窗口移动后，大量卷积窗口发生重复计算，这一点造成了大量不必要的动态功耗！
  2. 状态信号缺失，数据同步全程依赖严格的cnt和pos及其附属子信号对齐，但是这一点既是坏处，也是好处。代价就是各级顶层模块的子模块定义相当混乱，无法肉眼看出子模块的流水阶段，可读性差。
  3. 除此之外还有许多额外操作，例如第一轮DWC→PWC传播时，32通道没有填满，PWC没有任何 stage 在流水，但是 weight 仍然傻乎乎的每周期切换。

## Slide 17
SonicBolt v1 架构分析
conv_shared_input_buffer: 输入侧
读时序：
pos_req_valid 变为有效
pos_req_pos更新
pos_req_pos →(组合逻辑) 提取pos_window_now
pos_window_valid 变为有效
pos_window_data 获取 pos_window_now数据
写时序：
img_wr信号组变为有效：
img_wr_en, img_wr_buf_sel, img_wr_addr, img_wr_data_lo, img_wr_data_hi
frame_cache根据输入地址写入数据

## Slide 18
SonicBolt v1 架构分析
conv_shared_input_buffer: 输入侧
切换时序：
start_consume, start_buf_sel变为有效
active_buf_sel切换为start_buf_sel
组合逻辑时间内，active_frame_bus根据active_buf_sel切换输入寄存器总线

## Slide 19
SonicBolt v1 架构分析
conv_sram_sp: SRAM 行为模型
写时序：
wr_en有效
addr有效
wdata有效
写入
读时序：
rd_en有效
addr(1)有效
old_word(1)
rdata(1)
addr(2)更新
old_word(2)
rdata(2)
addr(3)更新

## Slide 20
SonicBolt v1 架构分析
conv_tile_mac 的时序模型
Stage1:
数据打拍，
元数据打拍
元数据：
valid, last, pos, group
stage2:
kernel_row 卷积
一共 4 个输出通道，每个通道 kernel_row 维度 (7, 1)，输入数据的维度 (4, 10)，kernel_row 滑动 16 次，每次做 7 组 INT8 的乘累加，想想为什么要这样滑动

## Slide 21
SonicBolt v1 架构分析
conv_tile_mac: 数据形状变化（stage1）

## Slide 22
SonicBolt v1 架构分析
conv_core 状态信号更迭
issue_count = 69
next_issue_count = 70
issue_fire = 1
issue_count = 70，进而 issue_fire = 1, next_issue_count = 71
And
busy = 1
issue_count < 71
issue_fire
pos_req_valid
weight_rd_en
bias_rd_en
向输入存储器发送请求
权重 SRAM 使能
偏置 SRAM 使能
stage0_valid
tile_mac 输入元数据
issue_count = 71，进而 issue_fire = 0, next_issue_count停止更新

## Slide 23
SonicBolt v1 架构分析
conv_subsystem 时序模型
start→1
start→0
busy→1
issue_pos→0
issue_group→0
issue_count→0
issue_fire→1
pos_req_valid→1
wt_rd_en→1
bs_rd_en→1
并发送地址
conv_core识别到issue_fire，更新状态计数器
Input buffer识别到pos_req_valid，置pos_window_valid=1，并输出一组数据窗口（其实这个窗口一直在，只是此时有效了）
Input buffer识别到start，标记active buffer总线
Wt/bs SRAM 接受到en和addr，组织好数据
conv_core读到输入数据有效信号（总线直连输入数据和权重/偏置），置mac_in_valid=1
Input buffer, wt/bs SRAM 继续发送新的数据
Tile_mac识别到mac_in_valid=1，启动五级流水线
……
紧接着是rescale_relu的三级流水线
……

## Slide 24
conv_subsystem 架构电路图
Cache 0
(14x10x8bit)
Cache 1
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
(14/12)x10x8bit
2x10x8bit
SRAM 0
(30x80bit)
SRAM 1
(30x80bit)
1x10x8bit
1120bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
0
BIAS
64x32bit
1
2
Weight Reg Array: 224bit per reg
0
1
2
3
······
4
13
12
······
······
10
Input Reg Array: 80bit per reg
Comb Logic
Comb Logic
Comb Logic
Comb Logic
2048
2048
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(1+n stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析

## Slide 25
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析
conv_shared_input_buffer 时序模型：pos逻辑
(1) 首建工作集且pos=0
pos_row_data从shadow_cache中取数据
current_pos置0
workset_loaded置1
pos_window_valid置1
prefetched_valid置0
prefetch_step置0
(2) 工作集存在且pos=current_pos
pos_window_valid置1，其余不变
(3) 工作集存在，且pos=current_pos+1
如果预取有效，则旧行滚动，新行插入，current_pos更新，预取有效信号置0；否则判定失败
(4) 判定失败
active_buf_sel 接收 start_buf_sel
pos_window_valid置0
current_pos置0
workset_loaded置0
prefetched_valid置0
prefetch_step置0
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置0
pos_req_valid变为有效
start_consume→1
开始消费
相比v1直接把所有输入参数存在片上reg中，这个版本只存14x工作10阵列+2x10预取行缓存，节省了14/30约等于50%

## Slide 26
conv_shared_input_buffer 时序模型：预取逻辑
工作集加载成功，当前pos<8，consume_tick=1时进入预取逻辑
prefetch_step=0
如果rd_wait_pending和rd_capture_pending为0
active_rd_en_reg置1
active_rd_addr_reg获取地址
rd_wait_pending置1
rd_capture_slot置0
prefetch_step置1
prefetch_step=1
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置1
预取返回逻辑
SRAM
rdata根据上一拍的addr以及en信号，准备数据
预取发起逻辑无事发生
预取发起逻辑
预取返回逻辑
Prefetch_row取数据
Rd_capture_pending置0
Rd_capture_slot=0，预取第1行
预取发起逻辑
如果rd_wait_pending和rd_capture_pending为0
active_rd_en_reg置1
active_rd_addr_reg获取地址
rd_wait_pending置1
rd_capture_slot置1
prefetch_step置2
SRAM
active_rd_en每周期置0，SRAM无效
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析

## Slide 27
conv_shared_input_buffer 时序模型：预取逻辑
工作集加载成功，当前pos<8，consume_tick=1时进入预取逻辑
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置1
预取返回逻辑
SRAM
rdata根据上一拍的addr以及en信号，准备数据
预取发起逻辑无事发生
预取返回逻辑
prefetch_row取数据
rd_capture_pending置0
prefetched_valid置1
prefetch_step置3
Rd_capture_slot=1，预取第2行
prefetch_step=2
预取发起逻辑无事发生
预取发起逻辑无事发生
Pos请求
prefetched_valid有效，
工作集更新，window_valid置1
如果rd_wait_pending和rd_capture_pending为0
active_rd_en_reg置1
active_rd_addr_reg获取地址
rd_wait_pending置1
rd_capture_slot置1
prefetch_step置2
预取发起逻辑
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析

## Slide 28
conv_core时序模型：从init开始
外部使start=1，
start_buf_sel有效
conv_core状态机
busy置1→req_inti_pos=1，pos_req_valid=1
Input_buffer
active_buf_sel接收start_buf_sel
Input_buffer
pos_row_data_bus加载工作集，window valid
issue_fire仍为0, window valid后变为1
conv_core状态机
conv_core状态机
stage0元数据有效(valid, pos, count, last)
issue_count 更新
issue_group, issue_pos
→更新地址，但是此时SRAM读的仍是之前地址
consume_stick有效
参数 SRAM
SRAM en信号=issue_fire，fire置1后有效
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
下一个token
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析

## Slide 29
conv_core时序模型：从init开始
tile_mac 核心
第二拍，一个时钟周期内完成64个卷积核的运算，输入元数据从内部reg[0]转移到reg[1]
rescale_relu 链路
rescale_relu第一级流水，rescale
rescale_relu 链路
rescale_relu第二级流水，ReLU+Saturate
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
下一个token
下一个token
······
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析

## Slide 30
外部使start=1，
start_buf_sel有效
conv_core状态机
busy置1→req_inti_pos=1，pos_req_valid=1
Input_buffer
active_buf_sel接收start_buf_sel
Input_buffer
pos_row_data_bus加载工作集，window valid
issue_fire仍为0, window valid后变为1
conv_core状态机
conv_core状态机
stage0元数据有效(valid, pos, count, last)
issue_count 更新
issue_group, issue_pos
→更新地址，但是此时SRAM读的仍是之前地址
consume_tick有效
参数 SRAM
SRAM en信号=issue_fire，fire置1后有效
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第二个token
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
预取发起逻辑：输入SRAM en拉高
prefetch_step置1
issue_pos=0, issue_group=1
issue_pos=0, issue_group=0
issue_pos=0, issue_group=2
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析(综合分析)

## Slide 31
tile_mac 核心
第二拍，一个时钟周期内完成64个卷积核的运算，输入元数据从内部reg[0]转移到reg[1]
rescale_relu 链路
rescale_relu第一级流水，rescale
rescale_relu 链路
rescale_relu第二级流水，ReLU+Saturate
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第二个token
预取返回逻辑：pending
输入SRAM接收en信号，准备好输出数据
prefetch_step=1
预取返回逻辑：新行数据存入寄存器
输入SRAM不工作，无事发生
issue_pos=0, issue_group=2
issue_pos=0, issue_group=3
issue_pos=0, issue_group=4
issue_pos=0, issue_group=5
预取发起逻辑：输入SRAM en拉高
prefetch_step置2
预取返回逻辑：pending
输入SRAM接收en信号，准备好输出数据
prefetch_step=2
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第三个token
第四个token
第五个token
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析(综合分析)

## Slide 32
issue_pos=0, issue_group=6
issue_pos=0, issue_group=7
预取返回逻辑：新行数据存入寄存器
输入SRAM不工作，无事发生
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第六个token
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第七个token
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第八个token
conv_core状态机
req_next_pos激活
pos_req_pos激活，且＝1
input buffer无事发生
issue_pos=1, issue_group=0
pos请求逻辑：接收到pos_req_valid信号，生成输入window，window valid
便于下一个时钟上升沿，conv_core核心读取数据
issue_pos=1, issue_group=1
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第一个token
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析(综合分析)

## Slide 33
issue_pos=8, issue_group=0
issue_count = 72
conv_core状态机
issue_fire = 0
对参数sram的en信号拉低
req_next_pos不再请求
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.0 mini 架构分析(综合分析)

## Slide 34
conv_subsystem 架构电路图
Cache 0
(14x10x8bit)
Cache 1
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
(14/12)x10x8bit
2x10x8bit
SRAM 0
(30x80bit)
SRAM 1
(30x80bit)
1x10x8bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(3 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.0 架构分析
window
weight
bias
1120bit
11unit
64 window per unit
2464bit
1120bit
pipe
64bit
Stage 1
Stage 2
64 unit
(11 sum + 1 bias per unit)
11x1216bit
64bit
Stage 3

## Slide 35
conv_shared_input_buffer 时序模型：pos逻辑
(1) 首建工作集且pos=0
pos_row_data从shadow_cache中取数据
current_pos置0
workset_loaded置1
pos_window_valid置1
prefetched_valid置0
prefetch_step置0
(2) 工作集存在，且pos=current_pos+1
如果预取有效，则旧行滚动，新行插入，current_pos更新，预取有效信号置0；否则判定失败
(3) 一般来说不会有这个情况，直接PASS
active_buf_sel 接收 start_buf_sel
pos_window_valid置0
current_pos置0
workset_loaded置0
prefetched_valid置0
prefetch_step置0
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置0
pos_req_valid变为有效
start_consume→1
开始消费
相比v1直接把所有输入参数存在片上reg中，这个版本只存14x工作10阵列+2x10预取行缓存，节省了14/30约等于50%
SonicBolt Conv v2.0 架构分析

## Slide 36
conv_shared_input_buffer 时序模型：预取逻辑
工作集加载成功，当前pos<8，consume_tick=1时进入预取逻辑
prefetch_step=0
如果rd_wait_pending和rd_capture_pending为0
active_rd_en_reg置1
active_rd_addr_reg获取地址
rd_wait_pending置1
rd_capture_slot置0
prefetch_step置1
prefetch_step=1
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置1
预取返回逻辑
SRAM
rdata根据上一拍的addr以及en信号，准备数据
预取发起逻辑无事发生
预取发起逻辑
预取返回逻辑
Prefetch_row取数据
Rd_capture_pending置0
Rd_capture_slot=0，预取第1行
预取发起逻辑
如果rd_wait_pending和rd_capture_pending为0
active_rd_en_reg置1
active_rd_addr_reg获取地址
rd_wait_pending置1
rd_capture_slot置1
prefetch_step置2
SRAM
active_rd_en每周期置0，SRAM无效
SonicBolt Conv v2.0 架构分析

## Slide 37
conv_shared_input_buffer 时序模型：预取逻辑
工作集加载成功，当前pos<8，consume_tick=1时进入预取逻辑
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置1
预取返回逻辑
SRAM
rdata根据上一拍的addr以及en信号，准备数据
预取发起逻辑无事发生
预取返回逻辑
prefetch_row取数据
rd_capture_pending置0
prefetched_valid置1
prefetch_step置3
Rd_capture_slot=1，预取第2行
prefetch_step=2
预取发起逻辑无事发生
预取发起逻辑无事发生
Pos请求
prefetched_valid有效，
工作集更新，window_valid置1
如果rd_wait_pending和rd_capture_pending为0
active_rd_en_reg置1
active_rd_addr_reg获取地址
rd_wait_pending置1
rd_capture_slot置1
prefetch_step置2
预取发起逻辑
SonicBolt Conv v2.0 架构分析

## Slide 38
外部使start=1，
start_buf_sel有效
conv_core状态机
busy置1→req_inti_pos=1，pos_req_valid=1
Input_buffer
active_buf_sel接收start_buf_sel
Input_buffer
pos_row_data_bus加载工作集，window valid
issue_fire仍为0, window valid后变为1
conv_core状态机
conv_core状态机
stage0元数据有效(valid, pos, count, last)
issue_count 更新
issue_group, issue_pos
→更新地址，但是此时SRAM读的仍是之前地址
consume_tick有效
参数 SRAM
SRAM en信号=issue_fire，fire置1后有效
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第二个token
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
预取发起逻辑：输入SRAM en拉高
prefetch_step置1
issue_pos=0, issue_group=1
issue_pos=0, issue_group=0
issue_pos=0, issue_group=2
SonicBolt Conv v2.0 架构分析(综合分析)
计算核心
数据
通
信时序
预取逻辑

## Slide 39
tile_mac 核心
第二拍，每个group分为11组，每组对应4个kernel的同一行，每一行面向4行input row，做乘累加
rescale_relu 链路
rescale_relu第一级流水，Rescale
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第二个token
预取返回逻辑：pending
输入SRAM接收en信号，准备好输出数据
prefetch_step=1
预取返回逻辑：新行数据存入寄存器
输入SRAM不工作，无事发生
issue_pos=0, issue_group=2
issue_pos=0, issue_group=3
issue_pos=0, issue_group=4
issue_pos=0, issue_group=5
预取发起逻辑：输入SRAM en拉高
prefetch_step置2
预取返回逻辑：pending
输入SRAM接收en信号，准备好输出数据
prefetch_step=2
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第三个token
第四个token
第五个token
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.0 架构分析(综合分析)
tile_mac 核心
第三拍，64个并行计算单元，每个计算单元从第二排的结果得到11个部分和，连同bias一起做加法
计算核心
数据
通
信时序
预取逻辑

## Slide 40
rescale_relu 链路
rescale_relu第二级流水，ReLU+Saturate
issue_pos=0, issue_group=6
issue_pos=0, issue_group=7
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第五个token
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.0 架构分析(综合分析)
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第七个token
issue_pos=1, issue_group=0
issue_pos=1, issue_group=1
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第八个token
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第一个token
DWConv
DWConv
conv_core状态机
req_next_pos激活
pos_req_pos激活，且＝1
预取返回逻辑：新行数据存入寄存器
输入SRAM不工作，无事发生
input buffer无事发生
pos请求逻辑：接收到pos_req_valid信号，生成输入window，window valid
便于下一个时钟上升沿，conv_core核心读取数据
计算核心
数据
通
信时序
预取逻辑

## Slide 41
issue_pos=8, issue_group=0
issue_count = 72
conv_core状态机
issue_fire = 0
对参数sram的en信号拉低
req_next_pos不再请求
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.0 架构分析(综合分析)

## Slide 42
conv_subsystem 架构电路图
Cache
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
SRAM
(30x80bit)
1x10x8bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(3 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.1 架构分析
window
weight
bias
1120bit
11unit
64 window per unit
2464bit
1120bit
pipe
64bit
Stage 1
Stage 2
64 unit
(11 sum + 1 bias per unit)
11x1216bit
64bit
Stage 3

## Slide 43
conv_shared_input_buffer 时序模型：pos逻辑
(1) 首建工作集且pos=0
pos_row_data从shadow_cache中取数据
current_pos置0
workset_loaded置1
pos_window_valid置1
prefetched_valid置0
prefetch_step置0
(2) 工作集存在，且pos=current_pos+1
如果预取有效，则旧行滚动，新行插入，current_pos更新，预取有效信号置0；否则判定失败
(3) 一般来说不会有这个情况，直接PASS
pos_window_valid置0
current_pos置0
workset_loaded置0
prefetched_valid置0
prefetch_step置0
rd_wait_pending置0
rd_capture_pending置0
pos_req_valid变为有效
start_consume→1
开始消费
相比v1直接把所有输入参数存在片上reg中，这个版本只存14x工作10阵列+2x10预取行缓存，节省了14/30约等于50%
SonicBolt Conv v2.1 架构分析
相比v2.0，这里删除了sel信号

## Slide 44
conv_shared_input_buffer 时序模型：预取逻辑
  预取逻辑与 v2.0 完全一致，参加 v2.0 一节的 Slice
SonicBolt Conv v2.1 架构分析

## Slide 45
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.1 架构分析(综合分析)
除了删除 sel 信号外，这一节分析也与 v2.0 完全一致，参见 v2.0 一节即可

## Slide 46
conv_subsystem 架构电路图
Cache
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
SRAM
(30x80bit)
1x10x8bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(3 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.2 架构分析
bias
1120bit
11unit
64 window per unit
（pipe → compute ）
pipe
64bit
Stage 1
Stage 2
64 unit
(11 sum + 1 bias per unit， 2 stage)
11x1216bit
64bit
Stage 3, 4
Stage 2

## Slide 47
同时考虑conv_core, input_buffer, SRAM
SonicBolt Conv v2.2 架构分析(综合分析)
conv_core 流水线级数从原来的5级增长为6级，除此之外时序模型基本不变。
唯一要注意的是，预取逻辑相比conv_core计算会更早结束（因为conv_core计算完一个token的时间变长了），时序裕度提升，这对我们来说是好事
tile_mac 核心
第二拍，每个group分为11组，每组对应4个kernel的同一行，每一行面向4行input row，做乘累加
rescale_relu 链路
rescale_relu第一级流水，Rescale
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第二个token
预取返回逻辑：pending
输入SRAM接收en信号，准备好输出数据
prefetch_step=1
预取返回逻辑：新行数据存入寄存器
输入SRAM不工作，无事发生
预取发起逻辑：输入SRAM en拉高
prefetch_step置2
预取返回逻辑：pending
输入SRAM接收en信号，准备好输出数据
prefetch_step=2
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
第三个token
第四个token
第五个token
tile_mac 核心
第三拍，64个并行计算单元，每个计算单元从第二排的结果得到11个部分和，连同bias一起做加法
计算核心
数据
通
信时序
预取逻辑
这里会多涨一级流水！

## Slide 48
conv_subsystem 架构电路图
Cache
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
SRAM
(30x80bit)
1x10x8bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(4 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.5 架构分析
bias
1120bit
11unit
64 window per unit
（pipe → compute ）
pipe
64bit
Stage 1
Stage 2
64 unit
(11 sum + 1 bias per unit， 2 stage)
11x1216bit
64bit
Stage 3, 4
Stage 1，2
weight sram:
depth = 8
word width = 224
bias sram:
depth = 8
word width = 64

## Slide 49
dwconv_subsystem 架构电路图
SRAM w0
8x96bit
SRAM w1
8x96bit
SRAM w2
8x96bit
SRAM b0
8x64bit
weight: 288bit
Bias: 64bit
SRAM
reg
512bit
Rescale
512bit
ReLU
128bit
128bit
Param Store
Tile MAC
(3 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt DWConv v1.0 架构分析
conv output: 512bit
3unit
16 window per unit
（pipe → compute ）
Stage 1，2
bias
Stage 1
pipe
Stage 2
64bit
16 unit
(3 sum + 1 bias per unit， 1 stage)
Stage 3
3x288bit
64bit
weight sram:
depth = 8
word width = 96
bias sram:
depth = 8
word width = 64

## Slide 50
conv 计算启动时序
外部使start=1，
start_buf_sel有效
conv_core状态机
busy置1→req_inti_pos=1，pos_req_valid=1
Input_buffer
active_buf_sel接收start_buf_sel
Input_buffer
pos_row_data_bus加载工作集，window valid
issue_fire仍为0, window valid后变为1
conv_core状态机
conv_core状态机
stage0元数据有效(valid, pos, count, last)
issue_count 更新
issue_group, issue_pos
→更新地址，但是此时SRAM读的仍是之前地址
consume_tick有效
参数 SRAM
SRAM en信号=issue_fire，fire置1后有效
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
tile_mac 核心
第一拍，wire形式的输入数据/参数读入内部reg，与总线断开，输入元数据读入内部reg[0]
参数 SRAM
en信号有效，送出数据
conv_core状态机
输入元数据更新；pos-group更新
issue_pos=0, issue_group=1
issue_pos=0, issue_group=0
issue_pos=0, issue_group=2
计算核心
数据
通
信时序
SonicBolt Conv v2.5 架构分析

## Slide 51
dwconv 计算时序
issue_pos=0, issue_group=0
计算核心
数据
通
信时序
SonicBolt DWConv v1.0 架构分析
fire 信号变为有效，使得 SRAM 读使能信号有效
SRAM接收到使能信号以及addr，将数据送出
第一个tile有效，数据达到，然后接收到SRAM传来的参数，计算启动
SRAM读地址更新
SRAM接收到使能信号以及addr，将数据送出
第二个tile有效，数据达到，然后接收到SRAM传来的参数，计算启动
SRAM读地址更新
fire = 0, issue_pos=0, issue_group = 0，计算核心待机
SRAM 无效
SRAM 无效
issue_pos=0, issue_group=1

## Slide 52
conv_subsystem 架构电路图
Cache
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
SRAM
(30x80bit)
1x10x8bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(4 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.5 架构分析
bias
1120bit
11unit
64 window per unit
（pipe → compute ）
pipe
64bit
Stage 1
Stage 2
64 unit
(11 sum + 1 bias per unit， 2 stage)
11x1216bit
64bit
Stage 3, 4
Stage 1，2
weight sram:
depth = 8
word width = 224
bias sram:
depth = 8
word width = 64

## Slide 53
dwconv_subsystem 架构电路图
SRAM w0
8x96bit
SRAM w1
8x96bit
SRAM w2
8x96bit
SRAM b0
8x64bit
weight: 288bit
Bias: 64bit
SRAM
reg
512bit
Rescale
512bit
ReLU
128bit
128bit
Param Store
Tile MAC
(3 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt DWConv v1.0 架构分析
conv output: 512bit
3unit
16 window per unit
（pipe → compute ）
Stage 1，2
bias
Stage 1
pipe
Stage 2
64bit
16 unit
(3 sum + 1 bias per unit， 1 stage)
Stage 3
3x288bit
64bit
weight sram:
depth = 8
word width = 96
bias sram:
depth = 8
word width = 64

## Slide 54
SonicBolt PWConv v1.0 架构分析
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
group0
ch0
ch1
ch2
ch3
data
……7
c0 | c1 | c3 | c3
group0
K0
K1
K2
K3
……7
c0 | c1 | c3 | c3
c0 | c1 | c3 | c3
c0 | c1 | c3 | c3
group0
out0
out1
out2
out3
……7
weight
out
index on spatial_idx
index on out_idx
4 channels * 8
4 channels * 8
8 group of Partial sum(using current 4 channels of all kernels)
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3

## Slide 55
s0 | s1 | s2 | s3
group0
out1
out2
out3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
group1
group7
……
SonicBolt PWConv v1.0 架构分析
out0
s0 | s1 | s2 | s3
out1
out2
out3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
out0
s0 | s1 | s2 | s3
out1
out2
out3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
s0 | s1 | s2 | s3
out0
ch0~3
ch4~7
ch28~31

## Slide 56
pwconv_subsystem 架构电路图
SRAM
reg
SonicBolt PWConv v1.1 架构分析
SRAM w0
8x128bit
SRAM w1
8x128bit
SRAM w2
8x128bit
SRAM b0
8x64bit
weight: 1024bit
Bias: 64bit
Param Store
dwconv output: 128bit
weight sram:
depth = 8
word width = 128
bias sram:
depth = 8
word width = 64
Even buffer
(1024bit)
Odd buffer
(1024bit)
MUX
pos%2
MUX
weight
input
bisa
Stage 1
8x4x4 unit
4 x mac per unit
bias
Stage 2
内置8级隐藏流水
1024bit
4x4 unit
8 add per unit
bias
Stage 3
4x4 unit
bias add
Stage 4
1024bit
1024bit
128x18bit
64bit
64bit
16x21bit
64bit
512bit
Rescale
512bit
ReLU
128bit
128bit
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
Tile MAC
SRAM w7
8x128bit
······

## Slide 57
conv_subsystem 架构电路图
Cache
(14x10x8bit)
pos_row_data_bus
(14x80bit)
MUX
14x10x8bit
prefetched
(2x10x8bit)
(14/12)x10x8bit
SRAM
(30x80bit)
1x10x8bit
SRAM w0
8x224bit
SRAM w1
8x224bit
SRAM w2
8x224bit
SRAM b0
8x64bit
SRAM w10
8x224bit
SRAM w9
8x224bit
······
2464bit
64bit
SRAM
reg
2048bit
Rescale
2048bit
ReLU
512bit
512bit
Input Buffer
Param Store
Tile MAC
(4 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt Conv v2.5 架构分析
bias
1120bit
11unit
64 window per unit
（pipe → compute ）
pipe
64bit
Stage 1
Stage 2
64 unit
(11 sum + 1 bias per unit， 2 stage)
11x1216bit
64bit
Stage 3, 4
Stage 1，2
weight sram:
depth = 8
word width = 224
bias sram:
depth = 8
word width = 64

## Slide 58
dwconv_subsystem 架构电路图
SRAM w0
8x96bit
SRAM w1
8x96bit
SRAM w2
8x96bit
SRAM b0
8x64bit
weight: 288bit
Bias: 64bit
SRAM
reg
512bit
Rescale
512bit
ReLU
128bit
128bit
Param Store
Tile MAC
(3 stage)
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
SonicBolt DWConv v1.0 架构分析
conv output: 512bit
3unit
16 window per unit
（pipe → compute ）
Stage 1，2
bias
Stage 1
pipe
Stage 2
64bit
16 unit
(3 sum + 1 bias per unit， 1 stage)
Stage 3
3x288bit
64bit
weight sram:
depth = 8
word width = 96
bias sram:
depth = 8
word width = 64

## Slide 59
pwconv_subsystem 架构电路图
SRAM
reg
SonicBolt PWConv v1.1 架构分析
SRAM w0
8x128bit
SRAM w1
8x128bit
SRAM w2
8x128bit
SRAM b0
8x64bit
weight: 1024bit
Bias: 64bit
Param Store
dwconv output: 128bit
weight sram:
depth = 8
word width = 128
bias sram:
depth = 8
word width = 64
Even buffer
(1024bit)
Odd buffer
(1024bit)
MUX
pos%2
MUX
weight
input
bisa
Stage 1
8x4x4 unit
4 x mac per unit
bias
Stage 2
内置8级隐藏流水
1024bit
4x4 unit
8 add per unit
bias
Stage 3
4x4 unit
bias add
Stage 4
1024bit
1024bit
128x18bit
64bit
64bit
16x21bit
64bit
512bit
Rescale
512bit
ReLU
128bit
128bit
Rescale-ReLU-SAT Path
(2 stage)
Tile MAC
SRAM w7
8x128bit
······

## Slide 60
post process: frame accum
SRAM
reg
SonicBolt Pose_Process v1.0 架构分析
计算核心
数据
通
信时序
accum_cls为0, accum_base_cls为0
in_valid有效
sum_next_cls(wire)接收增量，frame_busy, 同时前一刻数据（此时为0）寄存给accum_cls
busy，accum_base_cls等于accum_cls
sum_next_cls(wire)接收增量，同时前一刻数据寄存给accum_cls
······
in_last
out_sum_cls从sum_next_cls收集结果，accum_cls置零，valid和last out信号置高

## Slide 61
post_process 架构电路图
SRAM
reg
SonicBolt Post Process v1.2 架构分析
SRAM w0
72x64bit
weight: 64bit
Bias: 32bit
Rescale
512bit
ReLU
128bit
Param Store
Computing Core
Rescale-SAT Path
(2 stage)
pwconv output: 128bit
MacPool
weight sram:
depth = 72
word width = 64
4x4 window
MaxPool
Stage 2
REG b0
2x16bit
4 unit
4xMAC per unit
72 cycle
FC accum add
Stage 3
Stage 1
FC MAC
FC Accum
4x8bit
2x32bit
2x32bit
2x32bit
2x8bit
Sigmoid
LUT
2xFP32
Bias reg:
双路reg同时读写